АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРОИЦКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020	          №  824

с. Троицкое

Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы МУП ЖКУ Троицкого района в сфере водоснабжения Троицкого, Беловского, Боровлянского, Гордеевского, Петровского, Хайрюзовского сельсоветов Троицкого района Алтайского края

В соответствии с частью 1, статьи 6, частью 2, статьи 23, статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП ЖКУ Троицкого района в сфере водоснабжения Троицкого, Беловского, Боровлянского, Гордеевского, Петровского, Хайрюзовского сельсоветов Троицкого района Алтайского края на 2021-2031 годы.

2. Отменить постановление Администрации Троицкого района Алтайского края от 28.08.2019 №633 «Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы МУП ЖКУ Троицкого района в сфере водоснабжения Троицкого, Беловского, Боровлянского, Гордеевского, Петровского сельсоветов Троицкого района Алтайского края»

3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Администрации Троицкого района www.troalt.ru.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района В.В. Журавлёва.

И.о. главы района                            		                                        В.В. Журавлёв

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  Администрации

Троицкого района

от 30.12.2020  №  824

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы

МУП  ЖКУ Троицкого района в сфере водоснабжения  Троицкого, Беловского, Боровлянского, Гордеевского, Петровского и Хайрюзовского сельсоветов Троицкого района Алтайского края на 2021-2031 годы

Основанием для разработки инвестиционной программы МУП ЖКУ Троицкого района по развитию в сфере водоснабжения на территориях Троицкого, Беловского, Боровлянского, Гордеевского, Петровского, Хайрюзовского сельсоветов Троицкого района Алтайского края  (далее - инвестиционная программа) являются:

1) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416  «О водоснабжении и водоотведении»;

3) Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641  «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

4) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года  № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

5) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

1.Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

Цели:

1. Развитие систем централизованного водоснабжения  для существующего и нового строительства в период с 2021 г. до 2031г.;

2. Увеличение объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению  при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

3. Улучшение работы систем водоснабжения;

4. Повышение качества питьевой воды;

5. Гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного  воздействия на окружающую среду.

Задачи:

1. Реконструкция существующих водонапорных узлов;

2. Строительство новых водонапорных узлов;

3.Строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения населенных пунктов в целом;

4. Установка приборов учета;

5. Снижение вредного воздействия на окружающую среду.

2. Обоснование необходимости и реализации инвестиционной программы

Разработка  и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности  и износа, увеличение пропускной способности и улучшение качества питьевой воды.

Целевые показатели деятельности МУП ЖКУ Троицкого района на срок реализации  (2021- 2031 годы) Инвестиционной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2021 -2031 г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |
| 2 | Доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 |
| 3 | Доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 |
|  | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |
| 4 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | % | 0 |
| 5 | Аварийность централизованных систем водоотведения | % | 0 |
| 6 | Продолжительность поставки товаров и услуг | час | 24 |
|  | Показатель эффективности |
| 10 | Уровень потерь воды от прибора учета до потребителя | % | 25-30 |
| 11 | Численность населения, получающего услугу водоснабжения | чел. | 18505 |
| 12 | Удельный расход энергии, в том числе: |
| 13 | водоснабжение | кВт*ч/куб. м | 0,58 |

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на холодное водоснабжение, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения присоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить новые объекты качественными услугами по холодному водоснабжению, а также модернизацию существующих объектов водопроводного  хозяйства.

3.Перечень мероприятий, планируемых  на период 2021-2031 гг:

1) Троицкий сельсовет:

Предусмотреть водоснабжение из подземных источников от водозаборов, расположенных на 4 площадках.  В целях реконструкции и развития системы водоснабжения предусмотреть реконструкцию: подземных водозаборных сооружений,  насосной станции; строительство регулирующих емкостей; закрытие водозабора в центральном районе; строительство площадки водопроводных сооружений для микрорайона Восточный, с учетом «Проекта планировки микрорайона Восточный с. Троицкое»; реконструкцию и строительство кольцевых водопроводов, обеспечивающих надежность подачи воды потребителю.

2) Беловский сельсовет:

Выполнить  ремонт и строительство водопровода до 100% обеспечения населения, по всем улицам, где нет водопровода. Реализация разработанного проекта реконструкции водопровода по п. Беловский, должна включать в себя:

капитальный ремонт скважины;

реконструкция 5 км сетей;

строительство  3 км сетей;

строительство 2 скважин.

В остальных населенных пунктах сельсовета необходимо выполнить  мероприятия:

строительство скважины и  сетей в п. Лесной – 1,7км;

строительство сетей в с. Загайново – 4км;

реконструкция сетей в п. Боровлянский (1,6 км);

реконструкция сетей в с. Тюмень (5,3 км).

3) Боровлянский сельсовет:

Выполнить ремонт и строительство водопровода до 100% обеспечения населения, по всем улицам, где нет водопровода.

с. Боровлянка - реконструкция 1,9 км сетей, строительство 19,1 км сетей.

Необходимо построить две скважины,  две водонапорные башни емк. 50 м3.

п.Уткуль - строительство водозаборной скважины и 2 км водопроводных сетей

ст.Вершинино - строительство водозаборной скважины и 1 км сетей.

4) Гордеевский сельсовет:

Предусмотреть ремонт и строительство водопровода до 100% обеспечения населения, по всем улицам, где нет водопровода.

Первоочередным мероприятием является:

реконструкция 7,65 км сетей (п. Гордеевский);

новое строительство 4,02 км сетей (п. Гордеевский);

реконструкция 4 скважин и 1 водонапорной башни (п. Гордеевский);

новое строительство 4 км сетей (п. Октябрьский).

5) Петровский сельсовет:

Необходимо произвести реконструкцию и модернизацию водопроводных сетей с. Петровка с обязательным устройством колодцев для установки запорной арматуры.

На кольцевой сети с. Петровка предусмотреть  устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. Предусмотреть пожаротушение в  с. Петровка  от пожарных гидрантов. Расход воды на пожар составляет 15 л/с в соответствии СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012.

Для обеспечения внутреннего  пожаротушения действующего Петровского СДК на 50 мест со сценой  предусмотреть устройство ввода водопровода Ø110мм (от наружной кольцевой сети Ø150мм)  и установка пожарных кранов.

На кольцевой сети в с. Песьянка предусмотреть  устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения) с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. Предусмотреть пожаротушение от пожарных гидрантов. Расход воды на пожар составляет 10 л/с в соответствии СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012.

Для обеспечения внутреннего  пожаротушения действующего Песьянского Дома досуга на 30 мест со сценой запланировать  устройство ввода водопровода Ø110мм (от наружной кольцевой сети Ø100мм)  и установка пожарных кранов.

Для обеспечения внутреннего  пожаротушения действующего Большереченского Дома досуга на 40 мест со сценой  предусмотреть устройство ввода водопровода Ø110мм (от наружной кольцевой сети Ø100мм)  и установка пожарных кранов.

Для снижения расходов воды необходимо предусмотреть полив улиц отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озёр и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

В с.Петровка необходим капитальный ремонт водонапорной башни;

Реконструкция ВЗУ с. Петровка;

Подключение планируемых сетей с. Петровка к действующим, с поэтапной заменой изношенных участков;

Устройство тупиковой  сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода Ø110мм в с. Петровка, с поэтапной заменой изношенных участков.

Реконструкция ВЗУ с. Большая Речка с поэтапной заменой изношенных участков водопроводных сетей.

От существующей сети с. Песьянка произвести прокладку уличного водопровода Ø 50-90мм;

В с. Песьянка необходимо строительство водонапорной башни (V=12м³, H=18м) для рационального использования природных энергетических ресурсов.

6) Хайрюзовский сельсовет:

Предусматривается на 1-очередь и перспективу строительство усадебной застройки и зданий общественного обслуживания. На перспективу предусматривается оборудование  всех существующих и новых домов усадебного типа  внутренним водопроводом холодной воды и установкой местных водонагревателей для приготовления горячей воды.  Также мероприятия включают в себя ремонт и строительство водопровода до 100% обеспечения населения, по всем улицам, где нет водопровода, а именно:

реконструкция водонапорных башен (с.Хайрюзовка – 2шт, с.Гордеевка – 1шт, с.Горновое – 3шт, с.Усть-Гавриловка – 2шт, с.Талдинка – 1шт, с.Новоеловка – 3шт, с.Ельцовка – 3шт);

строительство скважины с водонапорной башней в с.Ельцовка;

реконструкция сетей водоснабжения (с.Хайрюзовка – 14,6км, с.Гордеевка – 10,5 км, с.Горновое – 12,7км, с.Усть-Гавриловка – 9,6 км, с.Талдинка – 6,5км, с.Новоеловка – 13,1 км, с.Ельцовка – 12,4 км);

строительство сетей водоснабжения (с.Хайрюзовка – 1км, с.Горновое – 0,8км, с.Усть-Гавриловка – 1,2 км, с.Ельцовка – 1,3 км).

Существующие водозаборные скважины имеют  производительность 65.2м3/час, что  не хватает на существующее положение, тем более на 1очередь строительства и перспективу. Необходима реконструкция существующих водозаборов с повышением их производительности.

## 4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции  и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Необходимо разработать план мероприятий по предотвращению загрязнения  подземных  вод в районе действующих водозаборов. Организовать зоны санитарной охраны (ЗСО).

Зоны  санитарной охраны должны  организовываться на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и подземных источников. Водозаборы должны использоваться для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Эксплуатируемый водоносный эоплейстоценовый аллювиальный горизонт вскрывается скважинами на глубине 92-108 метров и от поверхности перекрывается толщей суглинков и глин суммарной мощностью 24-39 метров. Водоносный эоплейстоценовый аллювиальный горизонт, а также нижезалегающий средне- верхнемиоценовый горизонт рассматриваются, как защищенные от поверхностного загрязнения.

Зона санитарной охраны состоит из трех поясов, в которых должны осуществляться специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнения в водозабор и водоносный горизонт в районе водозабора.

## Зона санитарной охраны 1 пояса

Данный пояс именуется поясом строгого режима и защищает скважину от загрязнения. На данном участке должна располагаться непосредственно скважина и все необходимые коммуникации для ее эксплуатации. Постройки, дома, здания, деревья, трубопроводы, канализации и прочие вещи, не имеющие отношения к вашей скважине, размещать в ЗСО-1 нельзя. Запрещено использование каких-либо удобрений и химикатов. Данная площадка должна быть подготовлена: выполнена планировка для отвода сточных вод, проведены работы по озеленению, по периметру установлена ограда, подходы к скважине имеют твердое покрытие. Также необходимо оборудовать устье скважины для предотвращения загрязнения и использовать оборудования для контроля дебета скважины.

Водоохранная зона скважины 1 пояса имеет границы в радиусе 30 м от скважины, если известняки надежно перекрыты сверху слоем водоупорной глины. В случае недостаточного перекрытия, санитарная зона 1 пояса увеличивается в радиусе до 50 м.

## Зона санитарной охраны 2 пояса

На водоохранной зоне скважины второго пояса (зона ограничений) не должен производиться выпас скота, выброс городских сточных вод, а также промышленных отходов, должны отсутствовать кладбища, могильники, склады ГСМ, птицефабрики и прочие вещи, негативно влияющие на почву. При наличии мест туризма и рыбной ловли, обеспечить  соблюдение правил гигиены. Запрещено использовать химикаты и удобрения.

Границы ЗСО 2 пояса принимаются в зависимости от времени выживаемости микроорганизмов, с расчетом, что микроб, попавший в водоносный горизонт за пределами ЗСО 2, не успеет дойти до скважины.

## Зона санитарной охраны 3 пояса

Охранная зона третьего пояса защищает от химического загрязнения. На этой территории не должны находиться склады ГСМ, удобрений, химикатов и прочих вещей, способных вызвать химическое загрязнение почвы.

Территория, подпадающая под ЗСО 3 рассчитывается в зависимости от скорости передвижения химических частиц, с расчетом, что частица, попавшая за пределами ЗСО 3, не успеет дойти до скважины за все время ее эксплуатации (25-50 лет).

5. Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007  № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.

Содержание инвестиционной программы и ее цели:

1. Паспорт программы.

2. Введение.

3.Правовое обоснование программы.

4.Принципы формирования инвестиционной программы.

5.Порядок разработки и реализации инвестиционной программы.

6.Сроки и этапы реализации программы (на период 2019-2030 г.г.).

7.Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

8.Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг.

9.Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по строительству и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части системы водоснабжения с разбивкой по годам.

10.Организационный план реализации инвестиционной программы.

11.Финансовый план реализации инвестиционной программы.

12.Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы.

13.Оценка рисков для развития муниципального образования при возможных срывах в реализации Инвестиционной программы.

14.Показатели эффективности Инвестиционной программы.

15.Предложения о размерах тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения.

16.Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним.

17.Проект инвестиционного договора.

Финансовые источники на реализацию инвестиционной программы:

1.  МУП ЖКУ Троицкого района рассчитать объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы.

Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с реализацией мероприятий инвестиционной программы:

проектно-изыскательские работы;

приобретение материалов и оборудования;

строительно-монтажные работы;

работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

пусконаладочные работы;

Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

Реализация мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения  Троицкого, Беловского, Боровлянского, Гордеевского, Петровского, Хайрюзовского сельсоветов Троицкого района Алтайского края не должна привести к:

ухудшению качества питьевой воды и сточных вод;

увеличению процента аварийности централизованных систем водоснабжения;

увеличению уровня потерь питьевой воды при транспортировке.

6. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».